UHF多功能手持终端

安卓11             4G               WiFi             蓝牙             超高频           一维条码          二维条码           NFC              摄像头             GPS

此产品是我司研发升级的一款高性能超高频智能手持终端。它融合了强大的UHF超高频读写功能，具有更出色的灵敏度，有助于实现更精准、更快速的数据采集。采用Android 11操作系统，搭载高性能处理器，拥有超长的电 池续航能力，广泛适用于畜牧业管理、银行物资管理、军备物资管理、服装盘点、车辆管理、高速收费、仓储管理、金融管理等领域。

产品参数

特别提示：产品数据仅供参考，如有变更，恕不另行通知。

# Text boxes

| 性能参数 |
| --- |
| CPU | OctaCore-A53 2.0 GHz 八核 |
| RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB (选配) |
| 拓展内存 | MicroSD (TF)卡可扩展至128 GB |
| 操作系统 | Android 11 |
| 数据通讯 |
| WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(2.4G/5G双频)，内置天线 |
| WWAN | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 |
|  | 3G: WCDMA：B1/B2/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA：B34/B39 |
|  | 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0 |
| GNSS | 集成GPS，GLONASS和北斗；内置天线，支持AGPS |
| 物理参数 |
| 整机尺寸 | 170.2mm x 78.0mm x 23.3mm |
| 整机重量 | 585 g |
| 显示屏 | 5.5 英寸，IPS LTPS 1440x720分辨率 |
| 触控屏 | 康宁大猩猩玻璃，支持多点触控，支持手套或湿手操作 |
| 电池容量 | 可充电锂聚合物电池9000 mAh |
|  | 支持快充 5V 2A / 9V 2A |
|  | 待机时间 > 500小时 |
|  | 工作时间 > 12小时(取决于使用情况和网络环境) |
|  | 充电时间 3-4 小时(使用标配电源适配器和数据线) |
| 扩展卡槽 | 共 5个，2个 Nano SIM 卡槽，1个TF卡槽，2个PSAM卡槽 |
| 通讯接口 | USB 2.0 Type-C，OTG |
| 传感器 | 光距离传感器、地磁传感器、陀螺仪+加速传感器 |
| 通知 | 声音、LED 指示灯 |
| 音频 | 1个麦克风；1个扬声器；听筒 |
| 键盘 | 10个物理按键，1个电源键，3个扫描键，1个PTT键，2个音量键，1个返回键，1个菜单键，1个手柄扣机键 |
| 开发环境 |
| SDK | JZIOT软件开发工具包 |
| 开发语言 | Java |
| 开发工具 | Eclipse / Android Studio |
| 使用环境 |
| 工作温度 | -20 °C至50 °C |
| 储存温度 | -40 °C至70 °C |
| 环境湿度 | 5% RH - 95% RH(无凝结) |
| 跌落规格 | 在操作温度范围内，6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土 地面的冲击 |
| 滚动测试 | 滚动连续1000次0.5米，6个面接触面滚动后依然稳定运行，达 到 IEC 滚动规格 |
| 防护等级 | 主机IP65，达到 IEC 密封标准 |
| 静电防护 | ±15 KV空气放电，±6 KV接触放电 |

| 数据采集 |
| --- |
| 摄像头 |
| 前置摄像头 | 800万像素彩色摄像头（选配） |
| 后置摄像头 | 1300万像素彩色摄像头，支持自动对焦、闪光灯 |
| RFID超高频(选配) |
| 工作频率(860-960 MHz按需要定制频段) |
| 中国频率 | 920-925 MHz |
| 美国频率 | 902-928 MHz |
| 欧洲频率 | 865-868 MHz(ETSI EN 302 208) |
| 其他频率 | 其他多国频率标准(可定制) |
| 引擎 | 基于Impinj E710芯片 基于Impinj Indy R2000芯片 |
| 协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C，GJB7377.1A-2018(选配) |
| 天线参数 | 圆极化天线(4dBi) |
| 功率 | (33 dBm，用于Latin America等) |
| 最远读卡距离 | 10-30M（看标签大小和实测环境决定） |
| 群读速率 | 可达 1200 tags/s(圆极化) |
| * 以上读卡距离在室外空旷低干扰环境下测得，群读速率在实验室低干扰环境下测得，实际 使用情况与环境及标签有关 |
| NFC(选配) |
| 工作频率 | 13.56 MHz |
| 协议标准 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
| 标签标准 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
| 读写距离 | 2-5cm |
| 条码采集(选配) |
| 扫描引擎 | Minde 660 |
|  | Zebra: SE4710; Honeywell: N3603/N5703 |
| 支持一维条码类型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
| 支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
| 配件 |
| 标配 | 适配器，数据线，说明书，保护膜，合格证，手绳等 |
| 选配 | 底座，护套 |
| *以实际出货配件为准 |